ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 350002, Россия, г. Краснодар, ул. Салтыкова – Щедрина, д.9 8(861)267-32-59,8-918-218-75-84 ИНН 2310108488, КПП 231001001, БИК 040349713 Р/С-40702810300170003513, К/С -30101810400000000713 в ОАО АКБ «Уралсиб-Югбанк» г. Краснодар

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Двухступенчатый жироуловитель служит для улавливания и удаления неэмульгированных  жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные сооружения из кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий, в которых происходит загрязнение сточных вод жирами.

Используется как первоначальная очистная единица в самостоятельной изолированной канализационной системе. Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения, а очистные сооружения от снижения эффективности процессов очистки и проблем в эксплуатации.

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Сточные воды с жирами, без крупных частиц, поступают в первую ступень, где происходит осаждение взвешенных веществ. Предварительно очищенные таким образом стоки поступают на вторую ступень, где происходит дальнейшее отделение жиров, и затем стоки отводятся в канализационную систему.

Слой жиров скапливается на поверхности, где находится до момента его удаления из жироуловителя.

- КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Все модификации жироуловителя состоят из герметичной полимерной емкости с перегородками. Конструкция жироуловителя позволяет устанавливать его на бетонное основание  с обсыпкой землей, без бетонирования по периметру.

Обслуживание жироуловителя сводится к визуальному контролю его функций, вывозу и ликвидации жира из наполненного пространства для накопления.

Первую и вторую ступени жироуловителя необходимо своевременно чистить, чтобы не произошло снижение эффективности жироуловителя и его заиливания.

- ПАРАМЕТРЫ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ЗАЯВКЕ

- производительность;

- наружный диаметр трубопровода, мм, (110, 160 мм);

- количество и размеры горловин

- размещение вентиляционного отверстия или патрубка;

- ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая эффективность;

- удобный доступ к накопителю жиров;

- минимальные расходы на установку;

- длительный срок эксплуатации;

- удобство в обслуживании;

- несложный монтаж;

- ГАРАНТИЯ

- Гарантия 24 месяца.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип жироуловителя ОТБ | Обознач. | Ед. изм. | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход сточных вод | Q | л/с | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Диаметр трубопровода по умолчанию | d | мм | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Высота подводящего патрубка | А | мм | 1140 | 1340 | 1340 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Высота отводящего патрубка | B | мм | 1070 | 1270 | 1270 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Диаметр жироуловителя | D | мм | 1250/1450* | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Длина жироуловителя | L | мм | 1440 | 1550 | 2200 | 2540 | 3500 | 4800 |
| Полезный объем | Vпол | л | 570 | 960 | 1300 | 1810 | 2600 | 4400 |
| Объем накопления ила | Vил | л | 280 | 405 | 500 | 840 | 1240 | 1500 |
| Объем накопления жира | Vж | л | 175 | 220 | 290 | 320 | 400 | 750 |
| Количество горловин для обслуживания |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Контрольное устройство |  |  | По желанию |

*эллипс (высота/ширина)

Жироуловители большей производительности (до 30 л/с) изготавливаются под заказ.